## Slide 1: Interactive Wall
Project Experience 2.2 International
Notes: Luca

## Slide 2
Inhoud
1
2
5
3
Het team
Moeilijkheden
Opdracht
Concept project
6
7
Resultaat
Toekomstige verbeteringen
4
Werking
Notes: Luca

## Slide 3: 1. Het team
Het team
Luca De Clerck
  Netwerken
  Scrum master
Xander Desmet
  Software & AI
  Software
William Rogov
  Software & AI
  Hardware & Documentatie
Notes: Luca

## Slide 4: 2. Concept project
Een interactieve muur
Visuele voorstelling
Fysiek contact
Geluiden afspelen
Leerervaring kleuters en/of peuters
Concept project
Notes: Xander

## Slide 5: 3. Opdracht
De Interactive Wall
Opdracht
Bare Conductive
  Capacitieve sensoren
  Software fabrikant
  12 geluiden
De “Wall”
  Boerderij met dieren
  Speels voor kleine kinderen
  Gemakkelijk in gebruik
Notes: Xander

## Slide 6: 3. Opdracht
De Interactive Piano
Opdracht
ESP32-WROOM-32D
  Capacitieve sensoren
  5 geluiden
  Eigen software
  Meer mogelijkheden
    Verschillende sound sets
DF Player
  MP3 speler
  Verwerking geluiden
  SD kaart
De “Piano”
  Klein bord
  Van piano tot Synthesizer
  Gemakkelijk in gebruik
Notes: Xander

## Slide 7: 4. Werking
Capacitieve sensoren
Werking
Deze capacitieve sensoren hebben een vaste waarde, hier ±640
Bij aanraking zakt deze waarde tot ±128
We gebruiken dan een drempel waarde om te gebruiken als signaal
Notes: Luca

## Slide 8: 4. Werking
Microcontroller achterkant bord
Connectie gemaakt met voorkant via schroeven
Connecties gemaakt met microcontroller
Box aangesloten en gefixeerd
Werking
Geleidbare verf
Verf onder ieder dier
Initieel contact
Geeft signaal aan capacitieve sensoren
The Interactive Wall
Notes: Luca

## Slide 9: 4. Werking
Piano spelen
Meerdere geluiden tegelijk
Rechtstreekse connectie ESP
ESP bevestigd aan achterkant
  DF Player & box ook
Instant geluid bij aanraking
The Interactive Piano
Notes: Luca

## Slide 10: 5. Moeilijkheden
Probleemstelling
Interactive Wall
Niet eigen microcontroller en software
Gelimiteerde mogelijkheden
Goeie connecties maken
Bord testen op zwakke punten
Interactive Piano
DF Player kapot, vervangen door LEDs
Weinig capacitieve sensoren
Notes: William
“Bord testen op zwakke punten”  vaak bezig geweest met bord en dan plots door hebben dat iets niet werkt als we die bepaalde actie doen.

## Slide 11: 6. Resultaat
7. Results
Notes: William

## Slide 12: 7. Toekomstige verbeteringen
8. Future Improbements
The Interactive Wall
Randen van bord beschermen
Achterkant van bord afbakenen
Microcontroller met eigen software
The Interactive Piano
Microcontroller met meer sensoren
Grotere piano
Geluiden in plaats van LEDs
Notes: William

## Slide 13: Interactive Wall
Project Experience 2.2 International
Notes: William